## Slide 1: 智慧製造與 先進規劃排程系統

## Slide 2: 智慧製造
智慧
現場
智慧
控制
智慧
操作
智慧
管理
智慧
設計
人機 協同
智 慧 設 備 與 系 統
資料分析
製造環境優化
快速反應市場
製造預測化
變種變量客製化
製造服務化
物聯網
感測器
M2M Protocol
雲端運算
大數據儲存
遠距控制
PLC/CNC
MES
CAD
數據分析/預測
機器人
Self-aware | Self-predict | Self-compare
Self-configure | Self-maintain | Self-organize
CAE
SCADA
CAM
PDM
P L
M
工業4.0
資料來源：MIC，2015年9月
目標

## Slide 3: 先進規劃排程系統

## Slide 4: 何謂先進規劃排程系統?
Advanced Planning and Scheduling (APS)
先進規劃與排程系統是利用先進的資訊科技及規劃技術，整合製造現場的訂單、產能(機台、人員)、原物料的即時資訊，將這些資訊彙總後利用智慧型演算法，安排出最適的生產規劃與排程。

## Slide 5
先進規劃排程(APS)系統
APS
Shop floor
MES
ERP
排程結果
(訂單的排程結果
訂單的參考交期)
現場資訊
(WIP、機台狀態)
排程詳細資訊
訂單資訊
(數量、交期、優先權)
排程參數
排程結果

## Slide 6: 為何需要APS系統? (1)
企業目前面臨市場變化快速、客戶需求多樣的挑戰－少量多樣的生產型態
企業目前的製造流程相當的複雜，必須同時生產多樣產品以及必須經過許多加工程序，因此每次的生產規劃，必須同時考慮數量相當多的訂單以及機器資源，以產生生產排程。

## Slide 7: 為何需要APS系統? (2)
人工排程往往無法考慮到所有可能影響排程結果的因子。另外，產生好的生產排程是非常複雜的問題，依照人工的經驗幾乎不可能產生合理的結果。
製造現場存在許多無法預料的變動事件，如訂單改變、機器故障、材料遲延等，而人工排程缺乏重排所需的效率與彈性，無法即時提供新的排程資訊。

## Slide 8: 為何需要APS系統? (3)
上述企業所面臨的狀況，造成產、銷、製等各部門的管理壓力
  訂單交期掌握不易
  現場生產資訊掌握不易
  生產進度難以掌握
  生產效率不易掌握
  ••••

## Slide 9: 為何需要APS系統? (4)
APS系統提供一個解決方案
  利用模擬方法，建構生產系統的模擬環境，而模擬的結果可提供訂單未來交貨狀況及生產系統效能的資訊。

## Slide 10: 一個簡單的排程問題
Four jobs and three machines
Routings and processing times
  Job 1 M1(4) M2(3) M3(2), D = 9
  Job 2 M2(1) M1(4) M3(4), D = 9
  Job 3 M3(3) M2(2) M1(3), D = 8
  Job 4 M2(3) M3(3) M1(1), D = 7

## Slide 11: 無限機器產能(ERP系統假設)
5
10
15
20
25
M3
M2
M1
4
4
4
3
3
2
1
3
1
2
1
2

## Slide 12: 有限機器產能，排程 #1
5
10
15
20
25
M3
M2
M1
4
4
4
3
3
2
1
3
1
2
1
2

## Slide 13: 有限機器產能，排程 #2
5
10
15
20
25
M3
M2
M1
4
4
3
3
2
1
3
1
2
1
2
4

## Slide 14: 有限機器產能，排程 #3
5
10
15
20
25
M3
M2
M1
4
4
3
3
2
1
3
1
2
1
2
4

## Slide 15: Summary
Different schedule generated completely different start time, and completion time for each operation, and different time to complete all the operations (makespan).
The number of possible schedules for a simple four-job and three-machine problem is equal to (4!)(4!)(4!) = (4!)3 = 13,824.
The number of possible schedules for a simple ten-job and ten-machine problem is equal to (10!)10 > 1065.

## Slide 16: APS 系統運作流程
匯入
現場資料
設定
新排程參數
建立
新排程
檢視排程
選擇
回傳排程
回傳排程

## Slide 17
Detailed Schedules
New Lots
Interface
Interface
Bumping APS
Interface
ERP
WIP & Shop floor Info.
Interface
MES
Routing
New Lots & WIP
Machines
Product Types
Constraints
Q-Time
Maintenance Timetable
Customer Priority
Daily Prod. Qty Limit
Machine Preference
Detailed Schedule
Automatic Scheduling
Simulate Scheduling
Parameter Setting
Report/
Graph
New Lots’ Due Date
Bumping APS排程管理系統架構
Functions

## Slide 18: 針對中小企業開發的APS系統(科技部產學合作計畫2020-2022)

## Slide 19: 中小企業的問題
MES資料更新的問題
  機台老舊，無法即時更新與蒐集資料
現場人工排程的問題

## Slide 20: 本計畫開發之APS系統的特點 -以町洋沖壓廠區為例
運用町洋開發的IO-Grid蒐集現場機台的即時資訊，更新MES系統資料。
同時考慮效率與效能的Flexible Flow Line (FFL) 排程演算法。
結合APS系統的排程模擬功能與作業價值管理系統(AVM)，在生產計劃初期，比較完整的評估不同生產排程的效益。

## Slide 21: Dinkle Pi + IO-Grid 特色
高速I/O資料採集
  實時機台資訊採集不遺漏，16個Sensor資訊只要0.3ms傳輸時間
二次開發
  即時現場資訊採集，儲存資料庫/邊緣運算/程序控制輸出
支援SQL資料庫
  內建SQL資料庫，儲存歷史採集資訊

## Slide 22: Dinkle Pi + IO-Grid 特色
資料視覺化
  將現場資訊採集導入系統產生分析報表，方便管理者即時管理與閱讀
影像串流&遠端瀏覽
  無論在何時何地即時影像連結

## Slide 23: IO-Grid解決MES目前遇到的痛點
現場工廠設備年限品牌通訊狀況皆不同，皆須針對個別調整，耗費大量成本。
IO-Grid適用多種資料採集，不同品牌設備都可使用，方便解決無通訊功能的老舊機台整合問題。

## Slide 24: IO-Grid解決MES目前遇到的痛點
隨著需求量的大幅成長，當資料全都移到雲端,導致增加網路通訊，伺服器儲存量與運算能力負擔。
IO-Grid運用二次開發的特性，將部分資料與運算移到邊緣節點去處理。

## Slide 25: 町洋沖壓廠區的排程問題
包含七個工作站的彈性流程式生產排程問題(FFL)
  沖壓，超過60部機台
  攻牙，超過60部機台
  清洗
  折彎
  鉚接
  熱處理
  研磨

## Slide 26: 我們所開發的FFL排程問題演算法
“A bottleneck-based heuristic for minimizing makespan in a flexible flow line with unrelated parallel machines,” Vol. 36(11), pp. 3073-3081, Computers & Operations Research, 2009
“Bottleneck-based heuristics to minimize total tardiness for the flexible flow line with unrelated parallel machines,” Vol. 56 (4), pp. 1393-1401, Computers and Industrial Engineering, 2009

## Slide 27: 作業價值管理系統(AVM)
政大商學院吳安妮教授所開發。
以「作業」為細胞，產出成本資訊，並結合其它作業相關資料，建構整合性管理資訊平台，做為策略性及營運性決策之依據。
是國內(也可能是國際上)唯一能夠詳細計算作業成本的資訊系統。

## Slide 28: 結合APS系統與AVM系統
APS系統所產生評估生產排程的指標
  訂單的達交率
  機台的使用效率
AVM系統所產生評估生產排程的指標
  生產成本